Подъемный электродвигатель трехфазного тока

с дисковыми тормозами

Инструкция по использованию

- Краткое описание.

Подъемный электродвигатель трехфазного тока с дисковыми тормозами разработан в соответствии с передовыми достижениями китайских и зарубежных специалистов и является новым типом подъемного электродвигателя. Электромагнитный тормоз автоматически сопровождает вращение двигателя, зазор якоря настраивается. Пуск и остановка двигателя плавные, негативное механическое воздействие на оборудование минимально. Двигатель прост в монтаже, надежен и безопасен и может использоваться в строительном подъемном оборудовании нового поколения.

- Условия работы.

- Температура окружающей среды не выше 313 К (+40 С);

- Высота над уровнем моря 1000 м;

- Относительная влажность не выше 85 %.

- Основные технические характеристики.

| Тип двигателя № п/п | YZEJ |  | YDZEJ132-4/8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 132М-4 | 132L1-4 | 132L2-4 | 132L3-4 | 132L1-8 |  |
| Нормативная мощность (кВт) | 11 | 15 | 16,5 | 18,5 | 7,5 | 9,5/4,7 |
| Нормативная скорость вращения (об./мин.) | 1395 | 670 | 1360/700 |
| Коэффициент длительности нагрузки | FC – 25% |
| Нормативное напряжение (В) | 380 |
| Нормативная сила тока (А) | 23,5 | 32,2 | 34,4 | 37,8 | 19 | 20/16 |
| Нормативная частота тока (Гц) | 50 |
| Зазор / вращающий момент | 2,6 | 2,6/3,8 |
| Класс изоляции | F |
| Ток преграды вращению (А) | 136 | 220 | 235 | 252 | 80 | 110/80 |
| Тип подключения | Y | 2Y/▲ |
| Напряжение вихревого тока тормоза (VDC) | 195 |
| Тормозной момент (Н м) | 120 | 170 | 210 (170) | 210 | 170 | 120 |
| Масса (кг) | 91 | 115 | 130 | 145 | 115 | 112 |

- Краткое описание принципа работы.

Устройство состоит из двигателя трехфазного тока с короткозамкнутым ротором и вентилятором замкнутого типа  и тормоза дискового типа с улучшенными тормозными характеристиками и имеющего вспомогательное устройство, автоматически регулирующее зазор якоря в зависимости от силы трения.

  - Двигатель – без пояснений;

  - Тормоз:

Тормоз данного устройства обеспечивает нормальное торможение при напряжении источника питания 90 – 110% от нормативного, что соответствует требованиям к перепадам напряжения источников питания для производства строительных работ.

Устройство остановки движения: отслеживает тормозной зазор колодок и в случае необходимости подстраивает зазор якоря. Таким образом, данные параметры не надо настраивать вручную.

Электромагнит: не только имеет возможность отпустить тормоз, но и каждый раз при втягивании тормоза способствует затуханию движения, уменьшая усилие при вращении механических деталей системы.

Тормозные диски: изготовлены из сплава FM-103G на основе медного порошка. Имеют высокую температуру плавления и стойки к истиранию.

Тормозные колодки: изготовлены из медной проволоки с асбестом, также имеют высокую температуру плавления, стойкость к истиранию.

Устройство настройки: подстраивает степень сжатия главной пружины и требуемый тормозной момент.

Рукоятка: с ее помощью можно вручную отпустить тормоз в случае его поломки или внезапного отключения питания.

- Монтаж

  - Тип монтажа двигателя – В5. При присоединении двигателя к оси необходимо следить за тем, чтобы совмещаемые оси были прямолинейными.

  - Подключение источников питания (переменного тока – для двигателя и постоянного – для тормоза) необходимо производить в соответствии с табличкой на корпусе. Соединения и контакты должны быть надежны.

  - При первом подключении двигателя или при длительном его не использовании необходимо измерить 500 – вольтовым мегомметром сопротивление между обмотками и основанием (корпусом), а также сопротивление изоляции. Оно должно быть не ниже 0.5 Мом. В противном случае двигатель необходимо просушить, и только после этого использовать.

  - При нормативной нагрузке и торможении, если тормозной момент недостаточен или после демонтажа двигателя появился перекос при подъеме, в первую очередь необходимо проверить поверхность тормоза на наличие загрязнений. При их выявлении необходимо очистить поверхность. Если тормозной момент недостаточен, необходимо его увеличить через настроечное устройство (19) (закручивая гайку на 1 мм момент увеличивается на 100 Н).

  - В процессе обслуживания и ремонта, при замене тормоза, необходимо тормозное устройство постоянного тока отдельно подключить к источнику питания чтобы проверить, производится ли втягивание / отпускание тормоза, а также наличие посторонних звуков и залипания.

  - В процессе монтажа и настройки двигателя необходимо сначала вытащить шплинты (33), перед их вращением необходимо сделать отметки на гайках для возвращения их в прежнее положение.

  - В процессе работы подъемного устройства, если напряжение превысит значения на табличке, необходимо проверить качество главного контакта, только при нормальном напряжении можно возобновлять работу.

  - При отсутствии зазора между ручкой управления и задней крышкой, необходимо отпустить винт ручки (31).

- Обслуживание

  - Двигатель в процессе хранения и эксплуатации должен содержаться в чистоте, не должна присутствовать влага.

  - В процессе работы двигателя при появлении вибрации, повышения температуры, посторонних шумов, необходимо немедленно остановить работу и найти причину неисправности.

  - При износе подшипников двигателя шум увеличится. Подшипники в этом случае необходимо заменить.

  - Параметры нагрузки должны соответствовать данным, указанным в табличке на корпусе. Запрещается их превышение.

  - При износе тормозных колодок более 0.5 мм необходимо их заменить. Различие в толщине новых колодок должны быть не более 0.1 мм.

  - Данный двигатель оборудован специальным устройством для разблокировки тормоза в случае его поломки или отключения питания. В данной ситуации необходимо медленно тянуть за ручку в направлении наружу, тормоз постепенно разблокируется.

  - Каждый год необходимо проводить большой ремонт двигателя, после которого проводить испытания. Только после этого двигатель допускается к работе.

  - При использовании 2-х и более двигателей данного типа в подъемниках обратите внимание на то, чтобы направления их вращения и фазы совпадали.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не вращается | Нет питания | Подключите питание |
|  | Дверь кабины не закрыта | Закройте дверь кабины |
|  | Обрыв кабеля питания | Подключите трехфазный источник питания соответствующим кабелем |
|  | Неисправности в цепи питания | Исправьте или замените детали в цепи питания |
| При движении кабины под нагрузкой вверх/вниз двигатель нагревается | Превышена нормативная нагрузка | Уменьшите массу поднимаемого груза |
|  | Низкое напряжение питания | Уменьшите нагрузку на двигатель |
|  | Недостаточно смазки для движения кабины | Добавьте смазки в ролики и колеса, участвующие в движении кабины |
|  | Тормозные колодки мешают движению | Проверьте зазор якоря электромагнита, тормозных колодок (не менее 0.5 мм) |
|  | Тормоз не разблокирован | Проверьте тормоз |
|  | Редуктор поврежден | Проверьте редуктор, замените масло |
| Двигатель не вращается или дымится | Расплавилась проволока обмоток, сгорел статор | Неверный монтаж двигателя, приведший к искривлению оси. замените статор, двигатель не перегревать |
| При остановке кабины резкий рывок | Слишком большой тормозной момент | Настройте тормозной момент вращая специальную гайку. замените тормозные колодки, проверьте сцепление тормоза. |
| При торможении кабины она продолжает опускаться | Слишком маленький тормозной момент | Настройте тормозной момент вращая специальную гайку. замените тормозные колодки, проверьте сцепление тормоза. |
|  | Торможение запаздывает | Проверьте контроллер |
| Тормозные колодки слишком быстро изнашиваются | Тормозные колодки прилегают не всей поверхностью | Проверьте зазоры и смазку |

Рис. 1:

М – двигатель, DT – электромагнит тормоза, С – реле, D – диодный мост-выпрямитель, DF – диод, R – резистор.

Типы подшипников:

| Название | Тип | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный осевой шарикоподшипник | 180308Z1 | 40 х 90 х 23 | 1 |
| Центральный осевой шарикоподшипник | 180307Z1 | 35 х 80 х 21 | 1 |

Быстроизнашиваемые детали:

| Название | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тормозные колодки | Сплав на основе медного порошка | 10 |
| Тормозные диски | Сплав из медной проволоки и асбеста | 1 |