Цилиндрический редуктор с зубчатой колесной передачей.

Редуктор с червячной винтовой и колесной передачей.

Инструкция по эксплуатации изделий

Завод Фа Син по производству редукторов, пров. Цзянсу, г. Тайинь

Краткое описание.

Редукторы указанного типа используются в металлургической, горной, химической, строительной и других отраслях промышленности.

Условия эксплуатации:

- Скорость вращения вала не более 1500 об./мин.

- Скорость вращения зубчатого колеса не выше 18 м/с

- Диапазон рабочих температур составляет от -40 до +45 С

- Возможно использование для реверсивного вращения.

Смазка редукторов.

1.	Зубчатые колеса получают смазку внутри редуктора при вращении.

2.	Для определения уровня смазки в редукторе используют специальный щуп, на котором имеются отметки минимального и максимального уровней. Проверку необходимо проводить после простоя редуктора.

3.	В редукторе применяется смазка типа GB5903 N220 и N320 в зависи-мости от нагрузки на редуктор.

Установка, эксплуатация и обслуживание.

1.	Необходимо надежно соединить ось входящего вала и ось выходного вала с двигателем и валом, принимающим нагрузку от редуктора соот-ветственно. Погрешность при соединении с валами не должна превы-шать величины, разрешенной для используемых валов.

2.	После установки необходимо осмотреть корпус редуктора на предмет наличия смазки. Ее уровень должен находиться между максимальным и минимальным.

3.	Перед запуском редуктора в работу, его надо провернуть вручную для определения его подвижности, при этом не должно быть препятствий для вращения. Затем необходимо произвести контрольный запуск ре-дуктора и дать ему поработать не менее 2 часов. Редуктор во время ра-боты должен вращаться ровно, без рывков и вибрации, при этом дол-жен быть слышен шум от вращения и течения смазки. При выявлении неисправностей необходимо немедленно их исправить.

4.	Через 1 месяц работы после первого пуска редуктора необходимо сме-нить смазку в редукторе на новую. При последующей эксплуатации следует регулярно проверять качество смазки. Если обнаружены при-меси загрязнений или признаки старения масла, его необходимо сме-нить. Также в процессе эксплуатации необходимо проверять уровень масла и доливать его в случае низкого уровня. В случае длительной не-прерывной эксплуатации редуктора, масло надо менять 1 раз в 3 месяца. Если длительность ежедневной эксплуатации редуктора не превышает 8 часов, масло необходимо менять 1 раз в 6 месяцев.

5.	По прошествии 24 часов, в течение которых редуктор не использовался, и при повторном пуске, необходимо произвести смазывание зубчатых колес и валов, и только потом подавать нагрузку от двигателя.

6.	Во время работы редуктора повышается его температура. Когда темпе-ратура редуктора превышает 60 С или температура масла превышает 85 С, и при этом слышен посторонний шум, надо остановить работу и выяснить причину шума. Если выявлено залипание зубьев колеса или другие причины, необходимо провести ремонт, после чего сменить масло в редукторе и продолжить его использование.

7. Если в процессе работы выявлена утечка масла между соединениями деталей, откройте крышку редуктора и нанесите герметик 601, если утечка происходит из сальника, замените его.

8. Перед выпуском с завода редуктор полностью укомплектован смазкой, срок хранения данной продукции на складе не должен превышать полгода во избежание появления коррозии.

9. Завод-изготовитель не несет ответственности за любые изменения и усовершенствования конструкции редуктора, проведенные без согласования с заводом.

10. Перед использованием нашего оборудования, рекомендуем ознакомиться с каталогами продукции, выпускаемой нашим заводом.

11. Данную продукцию необходимо использовать в соответствии с правилами эксплуатации и вести учет условий эксплуатации редуктора.

Сертификат соответствия.

Тип изделия: ZQ650-1575-4C

Входная мощность:

Номер изделия: 05260

Дата изготовления: июнь 2005 г.

Дата выдачи сертификата:

Главный контролер завода:

Научный руководитель контроля:

Данная продукция прошла контроль соответствия, отпуск разрешен.

Завод Фа Син по производству редукторов, пров. Цзянсу, г. Тайинь

Тел.: 0523-7693478

Штемпель: «Завод Фа Син по производству редукторов,02»