Отчет об испытаниях

№ QB05001834181

Комплексные испытания автомобиля

Наименование продукции: дизельный самосвал с колесной формулой 6 х 4 и шасси.

Артикул: СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1

Компания, предоставившая продукцию для испытаний: «FAW»

Вид испытаний: аттестация продукции (комплексные испытания автомобиля).

Государственный центр контроля над

испытаниями качества автомобилей

Печать: «Специальная печать № 102 для испытаний, заключение по новой продукции - автомобили».

Пункты, требующие особого внимания:

- Отчеты, в которых отсутствуют «Специальная печать для отчетов об испытаниях» или печать органа, проводившего испытания, считаются недействительными.

- Копии отчетов, не заверенные подлинниками «Специальной печати для отчетов об испытаниях» или печати органа, проводившего испытания, считаются недействительными.

- Отчеты, не заверенные подписями руководителя испытаний, лица, проводившего осмотр и лица, утвердившего результаты, считаются недействительными.

- Отчеты, имеющие исправления, считаются недействительными.

- Если имеются претензии к Отчету об испытаниях, пожалуйста, направляйте их в письменном виде в наш Центр.

- Центр несет ответственность только за испытания присланных образцов.

Адрес и телефон стороны, проводившей испытания:

Адрес: г. Чанчунь, просп. Чуан’е, 1063

Тел.: 0431-5788311, 5788324

Почтовый индекс: 130011

Адрес и телефон стороны, предоставившей продукцию для испытаний:

Адрес: г. Чанчунь, просп. Дунфэн, 76

Тел.: 0431-5732126

Почтовый индекс: 130011

Государственный центр контроля 						Отчет № QB05001834181

над испытаниями качества автомобилей						Стр. 1 из 34

Отчет об испытаниях

| Наименование образца | Дизельный самосвал с колесной формулой 6 х 4 и шасси. | Марка | «Освобождение» (Цзефан) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип и стандарт | СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1 | Вид испытаний | Обязательные испытания |
| Компания, предоставившая продукцию для испытаний | «FAW» | Компания-производитель | «FAW» |
| Лицо, передавшее образец для испытаний | Ма Юэ | Дата передачи образца для испытаний | 05 ноября 2005 г. |
| Количество образцов | 4 | Дата выпуска | 02 ноября 2005 г. |
| Стандарт испытаний | 1. GB/T 1332-1991 «Порядок проведения типовых испытаний грузового транспорта» 2. QC/T 252-1998 «Порядок проведения типовых испытаний транспорта специального назначения» 3. «Порядок проведения надежных типовых испытаний автомобильной продукции на площадке для испытания автомобилей компании FAW в Нунань» 4. «Нормативные требования к порядку проведения и составу обязательных и типовых испытаний автомобилей» (издание от 18 августа 2005 г.) 5. Производственные нормативные акты компании FAW | Рубрика | 1. Главные технические параметры; 2. Основные характеристики; 3. Безопасность и охрана окружающей среды; 4. Специальные характеристики (управляемость); 5. Надежность при пробеге в 7000 км, 7000 км. |
| Результат испытаний | В результате испытаний установлено: Предоставленные образцы автомобилей по таким параметрам безопасности и охраны окружающей среды как ??, уровень шума, ?? соответствуют требованиям действующих государственных стандартов и производственных нормативных актов. Основные технические характеристики и параметры предоставленных образцов автомобилей соответствуют требованиям производственных нормативных актов. Управляемость предоставленных образцов автомобилей соответствуют требованиям действующих государственных стандартов. Два образца дизельного самосвала с колесной формулой 6 х 4 и шасси торговой марки «Освобождение» (Цзефан), артикул СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1 (номер двигателя BF6M1013-28E3) в процессе проведения испытания на надежность, после пробега 7009,2 км, дважды показали неисправности третьего класса, и дважды - неисправности четвертого класса; не показали неисправности первого и второго класса. Средний пробег между проявившимися неисправностями составил 3504,6 км. Два образца дизельного самосвала с колесной формулой 6 х 4 и шасси торговой марки «Освобождение» (Цзефан), артикул СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1 (номер двигателя BF6M1013-26E3) в процессе проведения испытания на надежность, после пробега 7009,7 км, дважды показали неисправности третьего класса, и дважды - неисправности четвертого класса; не показали неисправности первого и второго класса. Средний пробег между проявившимися неисправностями составил 3504,3 км. Дата подписания: 05 декабря 2005 г. Печать: «Специальная печать № 102 для испытаний, заключение по новой продукции - автомобили» |
| Примечания | Источник заданий для испытаний: данные испытания проводились в соответствии со сборником заданий для испытаний, утвержденным компанией FAW и Государственным центром контроля над испытаниями качества автомобилей; Правила проведения испытаний разъясняются в приложении А; Объекты испытаний указаны в приложении В; Результаты испытаний указаны в приложении С; Процесс испытаний описан в приложении D. |

Утверждаю:			Испытания проводил:			Руководитель испытаний: