Отчет об испытаниях

№ QB05531834181

Внешние размеры и масса

Наименование продукции: дизельный самосвал с колесной формулой 6 х 4 и шасси.

Артикул: СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1

Компания, предоставившая продукцию для испытаний: «FAW»

Вид испытаний: обязательные испытания.

Государственный центр контроля над

испытаниями качества автомобилей

Печать: «Специальная печать № 102 для испытаний, заключение по новой продукции - автомобили».

Пункты, требующие особого внимания:

- Отчеты, в которых отсутствуют «Специальная печать для отчетов об испытаниях» или печать органа, проводившего испытания, считаются недействительными.

- Копии отчетов, не заверенные подлинниками «Специальной печати для отчетов об испытаниях» или печати органа, проводившего испытания, считаются недействительными.

- Отчеты, не заверенные подписями руководителя испытаний, лица, проводившего осмотр и лица, утвердившего результаты, считаются недействительными.

- Отчеты, имеющие исправления, считаются недействительными.

- Если имеются претензии к Отчету об испытаниях, пожалуйста, направляйте их в письменном виде в наш Центр.

- Центр несет ответственность только за испытания присланных образцов.

Адрес и телефон стороны, проводившей испытания:

Адрес: г. Чанчунь, просп. Чуан’е, 1063

Тел.: 0431-5788311, 5788324

Почтовый индекс: 130011

Адрес и телефон стороны, предоставившей продукцию для испытаний:

Адрес: г. Чанчунь, просп. Дунфэн, 76

Тел.: 0431-5732126

Почтовый индекс: 130011

Государственный центр контроля 						Отчет № QB05531834181

над испытаниями качества автомобилей						Стр. 1 из 3

Отчет об испытаниях

| Наименование образца | Дизельный самосвал с колесной формулой 6 х 4 и шасси. | Марка | «Освобождение» (Цзефан) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип и стандарт | СА3253Р7К2Т1 / СА3253Р7К2ВТ1 | Вид испытаний | Обязательные испытания |
| Компания, предоставившая продукцию для испытаний | «FAW» | Компания-производитель | «FAW» |
| Лицо, передавшее образец для испытаний | Ма Юэ | Дата передачи образца для испытаний | 05 ноября 2005 г. |
| Количество образцов | 1 | Дата выпуска | 02 ноября 2005 г. |
| Стандарт испытаний | GB 1589-2004 «Ограничения по внешним размерам, нагрузке на ось и массе для автомобилей» | Рубрика | Внешние размеры и масса |
| Результат испытаний | В процессе испытаний установлено соответствие данного образца автомобиля требованиям стандарта GB 1589-2004 «Ограничения по внешним размерам, нагрузке на ось и массе для автомобилей» Дата подписания: 05 декабря 2005 г. Печать: «Специальная печать № 102 для испытаний, заключение по новой продукции - автомобили» |
| Примечания | - |

Утверждаю:			Испытания проводил:			Руководитель испытаний:

Государственный центр контроля 						Отчет № QB05531834181

над испытаниями качества автомобилей						Стр. 2 из 3

Отчет об испытаниях

- Результаты испытаний.

| № п/п | Пункт Испытаний | Требования к значению параметра | Результат испытаний (автомобиль / шасси | Заключение о соответствии стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние размеры | Длина (мм) | ≤ 12000 | 8040 / 7325 | Соответствует |
|  |  | Ширина (мм) | ≤ 2500 | 2490 / 2455 |  |
|  |  | Высота (мм) | ≤ 4000 | 3080 / 2735 |  |
|  |  | Возвышение над землей боковых наружных зеркал заднего вида (мм) | При полной загрузке автомобиля, когда расстояние от поверхности земли до нижней границы бокового наружного зеркала < 1800 мм | ≤ 200 | Левое зеркало: 130 Правое зеркало: 120 |  |
|  |  |  | При полной загрузке автомобиля, когда расстояние от поверхности земли до нижней границы бокового наружного зеркала ≥ 1800 мм | ≤ 250 | - |  |
|  |  | Высота люка в открытом состоянии (мм) | превышение высоты автомобиля ≤ 300 | - |  |
|  |  | Расстояние от задней оси до передней оси прицепа (м) | ≥ 3.00 | - |  |
|  |  | Автомобиль должен поместиться между внешней окружности диаметром 25 м и внутренней диаметром 10,6 м | Машина должна проходить | Проходит |  |
|  |  | Величина смещения во внешнюю сторону Т (м) | ≤ 0,80 | 0,53 |  |
| 2 | Максимальная разрешенная нагрузка на ось (кг) | Одна ось | Одно колесо | ≤ 7000 | 6975 / 7000 | Соответствует |
|  |  |  | Два колеса | ≤ 11500 | - |  |
|  |  | Смонтированная ось | ≤ 18000 | 17975 / 18000 |  |
|  |  | Оси других типов | Не должно превышать значение, равное количество колес х 3000кг | - |  |
| 3 | Общая масса (кг) | Ограничение максимально разрешенной массы | ≤ 25000, при этом должно соблюдаться требование по максимально разрешенной нагрузке на каждую ось | 24950 / 25000, при этом соблюдается требование по максимально разрешенной нагрузке на каждую ось | Соответствует |
|  |  | Минимальное планируемое значение максимальной разрешенной массы (трехосные, четырехосные грузовики с двумя поворотными осями, прицепы) | ≥ 16000 |  |  |
| 4 | Прочие требования | Доля нагрузки, приходящаяся на ведущие оси (мм) | ≥ 25 % | 72 % / 72 % | Соответствует |
|  |  | Отношение максимально разрешенной массы для четырехосных грузовиков (кроме самосвалов) (т) и расстояния между передней и задней осями (м) | ≤ 5 раз | - |  |
|  |  | Высота бортов (мм) | ≤ 1500 | 1500 |  |
|  |  | Автопоезд | Максимальная длина автопоезда (мм) | ≤ 16500 | - |  |
|  |  |  | Максимальная масса автопоезда(кг) | - | - |  |

Государственный центр контроля 						Отчет № QB05531834181

над испытаниями качества автомобилей						Стр. 3 из 3

Отчет об испытаниях

- Место и дата испытаний

Испытания проводились 10 ноября 2005 г. в Чанчуньском центре по испытаниям автомобилей.

Дополнение: характеристики испытываемого образца.

| Номер двигателя | 01125860 |
| --- | --- |
| VIN | LFWKRUML751B18582 |
| Тип автомобиля | N3 |
| Серийный номер двигателя и завод-изготовитель | BF6M1013-28E3, «FAW» |
| Серийный номер шасси и завод-изготовитель | СА3253Р7К2ВТ1, «FAW» |
| Полная масса и распределение по осям (кг) | 12050; передняя ось: 5600; задняя ось: 6450 |
| Максимальная масса и распределение нагрузки по осям (кг) | 24950; передняя ось: 6975; задняя ось: 17975 |
| Масса снаряженной рамы и распределение нагрузки по осям (кг) | 8190; передняя ось: 4400; задняя ось: 3690 |
| Максимальная масса рамы и распределение нагрузки по осям (кг) | 25000; передняя ось: 7000; задняя ось: 18000 |
| Расстояние между осями (мм) | 3800 + 1350 |
| Количество осей и распределение функций | 3 оси, 1 ось – поворотная, 2 и 3 – ведущие |
| Положение поворотных осей | 1 |
| Положение ведущих осей | 2, 3 |
| Тип и функции колес | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20; на 1 оси с каждой стороны по 1 колесу, на 2 и 3 – по 2 колеса. |
| Давление в шинах (кПа) | Передние колеса: 670, задние – 710 |
| Тип подвески | Не независимая |
| Расстояние от поверхности земли до нижней границы зеркал заднего вида (в загруженном состоянии), мм | Левое зеркало: 1720; правое зеркало: 1790 |
| Прочие особенности | - |